## Slide 1: Tugas 8 Proposal Tugas Besar Sistem Tertanam Lanjut
Kelompok 4
Muhammad Abdillah
Gangga Nata Saputra
Riska Yucha Septiyanti

## Slide 2: Topik dan Tujuan
Topik
  Sistem Kontroller Lift Barang
Tujuan
  Membuat kendali untuk lift barang
  Membuat antarmuka input dan output untuk pengguna
  Membuat sistem pengaman untuk lift barang

## Slide 3: Sensor
Keypad
  Satu buah di setiap lantai
  Untuk pengguna memasukkan lantai yang akan dituju
  Untuk pengguna memasukan berat barang
Button Emergency
  Satu buah di setiap lantai
  Untuk pengguna memberitahu pengelola bahwa lift bermasalah
Ultrasonik
  Satu buah dipintu lift
  Untuk memastikan tidak ada pengguna saat pintu akan ditutup
Potentiometer
  Satu buah didalam lift
  Untuk simulasi sensor gempa
Load Cell
  Satu buah didalam lift
  Untuk membaca total beban

## Slide 4: Aktuator
Serial LCD
  Satu buah disetiap lantai
  Untuk menampilkan arah lift dan keadaan lift
Buzzer
  Satu buah didalam lift
  Untuk memberitahu pengguna ketika lift sampai pada suatu lantai
  Untuk memberitahu jika ada kondisi emergency

## Slide 5: Scheduling
Task antarmuka pengguna (low, periodik)
  Meregulasi tampilan LCD
  Meregulasi suara buzzer
Task membaca masukan pengguna (medium, periodik)
  Membaca masukan arah (naik/turun) dari setiap lantai
  Membaca masukan tujuan lantai dan berat barang dari pengguna
Task membaca emergency (high, event)
  Membaca masukan emergency dari pengguna
  Membaca kondisi potentiometer sebagai simulasi gempa
  Membaca berat total
  Membaca status sensor ultrasonik
  Menentukan kondisi emergency

## Slide 6: Schematic Wokwi

## Slide 7
Lantai 1
Lantai 2
Emergency Button
LCD Display
Keypad
Emergency Button
LCD Display
Keypad
Sensor ultrasonik
Buzzer
Load Cell
LIFT CAR
LIFT FRONT DOOR