## Slide 1: Tugas 8 Proposal Tugas Besar Sistem Tertanam Lanjut
Kelompok 4
Muhammad Abdillah
Gangga Nata Saputra
Riska Yucha Septiyanti

## Slide 2: Topik dan Tujuan
Topik
  Sistem Kontroller Lift Barang
Tujuan
  Membuat kendali untuk lift barang
  Membuat antarmuka input dan output untuk pengguna
  Membuat sistem pengaman untuk lift barang

## Slide 3: Sensor
Keypad
  Satu buah di setiap lantai
  Untuk pengguna memasukkan lantai yang akan dituju
  Untuk pengguna membuka pintu lift yang belum bergerak
Button Emergency
  Satu buah di setiap lantai
  Untuk pengguna membuat lift bergenti beroperasi
Ultrasonik
  Satu buah dipintu lift
  Untuk memastikan tidak ada objek yang menghalangi saat pintu akan ditutup
Potentiometer
  Satu buah didalam lift
  Untuk simulasi sensor gempa
Load Cell
  Satu buah didalam lift
  Untuk membaca total beban

## Slide 4: Aktuator
Serial LCD
  Satu buah disetiap lantai
  Untuk menampilkan posisi lift, pergerakan lift dan kondisi lift
Buzzer
  Satu buah didalam lift
  Untuk memberitahu jika ada kondisi tidak normal

## Slide 5: Task List
Task LCD (prioritas 1, periodik 1000 ms)
  Meregulasi tampilan LCD
Task Buzzer (prioritas 1, non-periodik)
  Meregulasi suara buzzer ketika ada kondisi tidak normal
Task Keypad (prioritas 1, periodik 100 ms)
  Membaca masukan lantai tujuan dan membuka pintu
Task Ultrasonik (prioritas 2, periodik 500 ms)
  Membaca status objek didekat pintu
Task Load Cell (prioritas 1, periodik 1000 ms)
  Membaca berat barang dalam lift
Task Potentiometer (prioritas 1, periodik 1000 ms)
  Membaca kondisi potentiometer sebagai simulasi gempa
  Prioritas 3 saat gempa terdeteksi
Task State Machine (prioritas 1, periodik 500 ms)
  Menjalankan state machine untuk mengoperasikan lift
  Menjalankan state machine untuk kondisi tidak normal

## Slide 6: Schedule Timeline
Task
State Machine
Task
Ultrasonik
Task
LCD
Task
Load Cell
Task
Potentiometer
T
1
T
2
T
3
T
4
T
5
T
6
T
7
T
8
T
9
Task
Buzzer
T
10
T
11
T
12
T
13
T
14
T
15
T
16
T
17
T
18
T
19
T
20
T
21
T
22
Task
Keypad
Task Interrupt
Button 1/2
T
23
T
24
T
25
T
26
T
27
T
28

## Slide 7: Schematic Wokwi

## Slide 8: State Machine

## Slide 9: State Machine

## Slide 10
Lantai 1
Lantai 2
Emergency Button
LCD Display
Keypad
Emergency Button
LCD Display
Keypad
Sensor ultrasonik
Buzzer
Load Cell
LIFT CAR
LIFT FRONT DOOR